Akce			:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTY

Investor		:	MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166

679 32 Svitávka

Projektant		:	Ing. Arch. Jiří Hloušek, Vídeňská 46, Brno

ČKAIT – 02595

Datum			:	11 / 2021

A. Průvodní  zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

................................................

razítko a podpis

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Akce :				   STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTY – stavební úpravy

Stavebník:			   MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166

679 32 Svitávka

Zhotovitel:			   Práce  budou prováděny  odbornou firmou

HIP:				   Ing. Arch. Jiří Hloušek, Vídeňská 46, Brno

ČKAIT – 02595

Místo stavby:			   Svitávka, HYBEŠOVA 40, 679 32 Svitávka

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Investor se rozhodl provést stavební úpravy ve stávajícím bytovém domě v místě stávajícího bytu na ulici Hybešova 40. Stavebními úpravami vznikne celkem 1 bytová jednotka – 3 +kk . V minulých letech proběhla celková revitalizace stavby s opravou fasády a úpravou nebytových prostor a některých bytů. Dříve došlo již tehdy k výměně oken a venkovních  dveří.  Nově upravený byt 3 + kk má užitnou plochu 74,2 m2  Jedná se o byty v domě cihelné. Do bytů je přístup z chodby bytového domu.

Z chodby  - zádveří, je vstup jednak do sociálního zázemí se sprchou a umyvadlem  a pak do WC s umývátkem. Následně je vstup do vlastního obytného prostoru s obývacím pokojem s kuchyňským koutem, ložnicí a dětským pokojem.  V prostoru koupelny je  uvažováno s umístěním pračky. V zádveří bude umístěn nový kondenzační kotel jako zdroj TUV a UV.  Stavební úpravy nebudou zasahovat do nosných konstrukcí stavby a nebude měněn vzhled budovy, veškeré stavební úpravy budou řešeny pouze novým dispozičním rozdělením starého prostoru, kde budou vybourány otvory  pro dveře a průchody v  nenosných dělících příčkách. Nově nebudou budovány žádné inženýrské sítě, voda, elektriky, plyn a odkanalizování napojeno v bytovém domě na stávající rozvody. Vždy se samostatným měřením odběru energií. Světlá výška bude zmenšena sádrokartonovým podhledem. Nové stěny a příčky provedeny z tvárnic Ytong, alt. sádrokartonové.

C. SITUACE STAVBY

C1 - Situace stavby, situace nebude měněna, nebude měněna. Stavba je postavena na p.č. st. 43/1  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1124 m2, na kterém je postaven bytový dům na ulici Hybešova č.p. 40, katastrální území Svitávka, pozemek  není zatížen věcným břemenem.

D. DOKLADOVÁ ČÁST

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Charakteristika staveniště

Zařízení staveniště  bude umístěno v  budoucích prostorách bytů investora. Na staveništi je dostatek volných ploch pro umístění krátkodobě skladovaného materiálu.  Odběr elektriky ze stávajících prostor v suterénu bytového domu, rovněž připojení vody pro stavbu ze stávajících rozvodů bytového domu. Dopravní napojení – stavba se nachází na ulici s dobrým přístupem na staveniště. Stavebník zajistí omezení nežádoucích vlivů na životní prostředí ( hluk, prach ). S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. v platném znění, a předpisy s ním související.

F. DOKUMENTACE STAVBY

F. 1 - Seznam výkresové dokumentace:

101 – Půdorys bytu – stávající stav M 1 : 25

102 – Půdorys bytu – nové řešení M 1 : 25

F. 2 - Technické řešení stavby

Průzkumné práce

Před zahájením projekční činnosti bylo provedeno zaměření stávajícího prostoru.

Svislé konstrukce

Dělící příčky jsou navrženy  jako lehké z přesných příčkovek Ytong v tl. 100 mm, alt SDK. Kotvení příček do okolních stěn dle technologického postupu zdění příček a stěn Ytong.

Severní štítová stěna vzhledem k výskytu plísní bude osekána na cihlu a odvětrána novou předsazenou SD|K stěnou z GKF.

Vodorovné konstrukce

Je navržen zavěšený podhled ze sádrokartonu GK v tl. 12,5 mm, na ocelový rošt, podhled nakotven na  dřevěný záklop stropu. Podhled bude zateplen min. izolací v tloušťce 2 x 120 mm. Podlaha bude odstraněna, vyrovnána příložkami s fošen a nahrazena novými OSB deskami a novou plovoucí a nebo keramickou podlahou.

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky budou kompletně osekány a nahrazeny novými.

Vnitřní omítky budou MVC opatřemy štukem a dvojnásobným pačokem a vápennou malbou.

Obklady keramické do výšky 2,1 m v koupelně 1,5m na WC. dlažba keramická dle výběru investora na flexibilní tmel.

Větrání

Pro přirozené větrání je běžně využíváno infiltrace spárami nebo i otevřením těsných oken v hlavních místnostech. Zvláštní pozornost je nutno věnovat větrání bezokenních prostor (WC, sprcha), kde se využije podtlakových nucených větracích systémů s  ventilátory ve větraných místnostech. Nad sporákem v kuchyni (nové umístnění) bude instalován odsavač a odpadní vzduch bude odveden do prostoru nad střechu nebo na fasádu. Místnosti nejsou ochlazovány.

Rozvody vody , odpady

Rozvody vody pro teplo a studenou vodu jsou navrženy plastové s napojením na kombinovaný nově instalovaný plynový kondenzační kotel, který bude ohřívat i užitkovou vodu. Nové plastové rozvody odpadů jsou napojeny rovněž na stávající rozvody v budově s napojením na čistírnu odpadních vod.

VODOVOD - instalace bude v nové části doplněna rozvodem z plastových trubek k zařizovacím předmětům Ze stejného materiálu a v souběhu s rozvodem pitné vody je vedeno potrubí TV. Teplá voda o teplotě do + 55°C jbude připravována novým plynovým ohřívačem objemu 35 l, výkonu 24kW.  Zdrojem vody je lPE přípojka DN25 a veřejný vodovod . Přípojka stávající, bude zřízeno nové podružné měření v bytě.

KANALIZACE.  Pro shromažďování splaškových vod je  v současné době  dům připojen na veřejnou kanalizaci PVC přípojkou DN150. Odpadní vody jsou přivedeny ke kontrolní šachtě  vnitřní kanalizací, která sestává ze svodného, odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub a tvarovek.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY. ZP jsou běžné (WC, sprcha, …), většinou keramické, vnitřní hydrant není instalován.

Rozvody elektro

V prostoru kuchyně, pokojů,  koupelny a WC budou provedeny pod omítkami nové rozvody elektro jak světelné, tak zásuvkové. Staré rozvody budou demontovány komplet. Bude také provedeno předrátování přívodu z hliníku do mědi. Nový bytový rozvaděč bude osazen v zádvěří bytu.

Pro osvětlení, zásuvkové obvody a připojení ostatních spotřebičů zůstává budova připojena původní přípojkou přes novou pojistkovou skříň. Připojka je stávající.  Pro ochranu před bleskem se použije hřebenové jímací soustavy a pásku FeZn se zemniči na vhodných místech v okolí stavby  - stávající. Základní technické údaje pro budovu po přístavbě :

- rozvodná soustava 3 PEN 50Hz 400V / 230V 50Hz / TN-C

- ochrana před úrazem el. proudem živých a neživých částí rozvodných zařízení do 1000V dle PNE 33 0000

- stupeň zajištění dodávky energie 3

- instalovaný  příkon Pi celk = 15kW, soudobý Pp = 10 kW,

- roční spotřeba    3500 kWh při sazbě dle uživatele,

Objekt je vybaven regulačním systémem pro vytápění a přípravu TV.

Vytápění

Zdrojem energie pro vytápění bude nový kondenzační kotel  na zemní plyn ( 24 kW) situovaný do prostor zádveří. Vytápěcí systém je navržen  dvoutrubkový, symetrický, teplovodní s nuceným oběhem, Cu rozvodem a ocelovými deskovými tělesy. Veškerá připojovací potrubí k tělesům budou skrytá v podlazeú stěnách. Regulace je podle vnitřní teploty obytných místností na vhodných +20 až + 22°C.   V koupelně je navržen žebříkový radiátor s možností přitápění v letních měsících elektrikou, v ostatních místnostech jsou navrženy radiátory klasické, deskové, teplovodní.

Pro odvod spalin bude využito stávajícího konínu, který bude vyfrézován a vyvložkován.

Plynovod

Vnitřní plynovod a také ostatní související zařízení a požadavky respektují původní stav a nebylo do nich zasahováno. Přípojka je středotlaká stávající.  Plynovým spotřebičem je plynový kotel  s celkovou max. spotřebou celkem 4,7m3/h . Vnitřní rozvod je z ocelových trubek,  spotřebič je připojen přes uzavírací armaturu.

Vliv na životní prostředí

Stavba nevyvolá zhoršení stavu životního prostředí

Způsob řešení likvidace odpadu při výstavbě

15 01 01  Obaly od cementu a vápna						zatřídění 0

17 02 01  Dřevěný odpad							zatřídění 0

17 01 03  Stavební suť  keramická  - při bourání – 2,9 m3			zatřídění 0

15 01 02  Plastové obaly  (obaly zdících materiálů)				zatřídění 0

02 01 04  Vytvrzené plasty – polystyrén (bude zpracován bezezbytku)		zatřídění 0

Tyto odpady budou likvidovány stavební firmou.

Stavba  a její vliv na životní prostředí je běžný pro tento typ staveb.

Předpokládá se produkce odpadních vod, zplodin  hoření (palivo zemní plyn) a TKO, resp. nebezpečného odpadu. Odpady budou předávány oprávněné osobě k recyklaci podle systému nakládání s odpady obce.  Předpokládaná produkce odpadů pro 4 osoby a trvalé užívání byty (nejsou zohledněny škodliviny vznikající při výrobě el. energie) :

| Produkce splaškových vod |  | 120 m3/rok do jednotné splaškové kanalizace ukončené ČOV. Parametry splašků v ústí přípojky budou odpovídat kanalizačnímu řádu provozovatele obce |
| --- | --- | --- |
| Množství srážkových vod |  | 160 m3/rok z toho asi 40% do jednotné kanalizace, ostatní zasakováno nebo odvedeno do vodoteče |
| Spaliny (instalovány zdroje o celkovém výkonu 24 kW) |  | Spaliny (spáleno 400m3/r zemního plynu) jsou odváděny nad střechu domu. Zdroj pro spalování paliv do výkonu 300kW nepodléhá rozhodování KÚJMK, nevyžaduje rozptylovou studii ani kompenzační opatření. |
| TKO |  | V obci je možnost ukládat tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nebezpečný a velkobjemový odpad), ostatních 2,2m3/r TKO bude odváženo a ukládáno na řízené skládce. |
| Hluk |  | pro vnitřní i vnější prostředí bytového domu a zóny nepřevýší hladina akust. tlaku hodnoty dané NV 148/2006Sb. |
| Prach, popel |  | Prach je ve formě tuhých součástí ve spalinách do 20mg/m3 ( plyn) . |

Požární bezpečnost staveb

Řešeno samostatně.

Bezpečnost práce, ostatní

Objekt je určen k bydlení, pracovní činnost zde nebude vykonávána. Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti bude zajištěna v souladu s vyhláškou ČUBP a ČBU 324/1990 v platném znění a v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými vyhláškami. Provádění prací spadajících do oblasti vyhrazeného zařízení budou prováděny s ohledem na ustanovení zákona č. 174/1968 Sb. a souvisejících předpisů.

Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností.

Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat vyhl. č. 324 ČÚBP a ČBÚ ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a to zejména:

Při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím

Bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na základě dohody a v souladu s vyjádřeními správců sítí.

Při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či přiblížení.

Všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být ohrazeny a zajištěny.

Při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN 73 20 00 – Provádění betonových konstrukcí.

Při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN 27 01 44 – Zvedací zařízení a ČSN 27 01 43.

Při pracích na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu a propadnutí.

Při pracích se stroji a strojním zařízením se musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy.

Při skladování je nutno dodržovat ČSN 26 90 30 – Skladování.

V Deštné  10.11. 2021